附件1

长春光机所2017年度第一批国际基金指南

- 访问学者与合作研究项目

- 任务目标

结合我所对超高精度光学检测、温度控制与测量等相关重大国际科技创新合作需求，支持选派职工开展以上相关技术合作研究，达到熟练掌握和运用以上相关技术于我所科研发展。

- 申报主体与合作对象

指南面向所属部室公开征集，择优支持。申报人须为我所编制全职科研人员；外方合作机构为美国斯坦福大学汉森实验室与王肃文（WANG SUWEN）教授（斯坦福大学高级科学家、海南热带海洋学院海洋观测研究所所长（兼））。

- 任务内容（含考核指标）与申报要求

任务内容：

1）开发用于碳化硅的超高稳定精度的光粘技术（接近直接指标：低粘度（粘度@ 25°C (mPa•s) 4000-6000 ASTM D-445（参考陶氏D.E.R. 332 环氧树脂）；低挥发性，在1.33×10-4Pa，125℃×24h下，总质量损失（热真空失重）小于1%；可凝挥发物（CVCM）小于0.1% （参考NASA）；低收缩率，固化后的收缩率低于1%。间接指标：固化后引起面形变化低于λ/100；粘接力室温拉伸强度9.5MPa）；

2）激光干涉测量技术（1pm/sqrt(Hz)）；

3）超高精度小型化光学温度计研制（皮度pico Kelvin range）；

4）光学真空腔的热控与温控技术；

5）光学腔的高精度原位测量技术（in-situ finess measurement of optical cavities）；

6）差分光投影传感器研究（differential optical shadow sensor(DOSS)）；

7）无拖拽试验热控技术（thermal control of drag free test mass）；

8）磁悬浮球体试验技术（magnetic levitation of spherical test mass）；

9）紫外发光二极管放电系统研究（UV LED discharge system）。

申报要求：申报人需要具有光学、光学工程博士学位（或较好的光学相关科研功底），实验能力与解决问题能力强。

- 任务周期

任务周期，1-2年。